# Załącznik nr 6

Specyfikacja pojęciowego modelu danych dla mapy zasadniczej

Rozdział 1

Założenia podstawowe

- Na treść specyfikacji pojęciowego modelu danych dla mapy zasadniczej składają się:

- schemat aplikacyjny UML dla mapy zasadniczej;

- katalog obiektów mapy zasadniczej.

§ 2. Schemat aplikacyjny UML, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszego załącznika, zawiera minimalne wymagania dotyczące mapy zasadniczej. W przypadku konieczności rozszerzenia ich treści postępuje się zgodnie z poniższymi warunkami:

- na opis każdej grupy obiektów, której reprezentantem w schemacie aplikacyjnym UML jest klasa, składają się: nazwa klasy i nazwa stereotypu, atrybuty klasy, relacje łączące klasy między sobą wraz z rolami klas oraz ograniczenia nałożone na wartości atrybutów i ich liczności oraz na relacje i liczności obiektów w relacji;

- ograniczenia są określone w języku polskim i OCL (Object Constraint Language) wersji 2.2 opracowanej przez OMG (Object Management Group);

- w schemacie aplikacyjnym UML przyjmuje  się stereotypy, wyszczególnione w poniższej tabeli.

| Stereotyp | Element modelu | Opis |
| --- | --- | --- |
| applicationSchema | pakiet | schemat aplikacyjny |
| CodeList | klasa | lista predefiniowanych wartości, którą można rozszerzyć |
| DataType | klasa | definicja strukturalnego typu danych |
| FeatureType | klasa | typ obiektu przestrzennego |
| Union | klasa | strukturalny typ danych, dla którego dokładnie jeden z atrybutów musi wystąpić |

Rozdział 2

Schemat aplikacyjny UML dla mapy zasadniczej

# § 3. Schemat aplikacyjny UML dla mapy zasadniczej przedstawia poniższy diagram.

Rozdział 3

Katalog obiektów mapy zasadniczej

§ 4. Katalog obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej przedstawiają poniższe tabele.

| Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu |
| --- |
|  | Nazwa: | referencja do obiektu |
|  | Definicja: | Referencja do instancji obiektu dostępnej w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). |
|  | Stereotypy: | «Union» |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | idIIP |
|  | Nazwa (pełna): | identyfikator IIP |
|  | Dziedzina: | BT_Identyfikator |
|  | Liczność: | 1 |
|  | Definicja: | Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej, do którego jest referencja. |
| Klasa: KR_ObiektKarto |
|  | Nazwa: | obiekt kartograficzny |
|  | Definicja: | Obiekt kartograficzny, który powstaje dla każdego obiektu z bazy danych umieszczanego na mapie. |
|  | Stereotypy: | «FeatureType» |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | mianownikSkali |
|  | Nazwa (pełna): | mianownik skali |
|  | Dziedzina: | Integer |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Mianownik skali mapy. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | kodKarto |
|  | Nazwa (pełna): | kod kartograficzny |
|  | Dziedzina: | CharacterString |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Kod kartograficzny przypisany do danego obiektu. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | geometriaKarto |
|  | Nazwa (pełna): | geometria karto |
|  | Dziedzina: | GM_Object |
|  | Liczność: | 0..* |
|  | Definicja: | Współrzędne obiektu w "układzie mapy". |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | uwagi |
|  | Nazwa (pełna): | uwagi |
|  | Dziedzina: | CharacterString |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Uwagi, które redaktor uznał za istotne. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | etykieta |
|  | Nazwa (pełna): | etykieta |
|  | Dziedzina: | KR_Etykieta |
|  | Liczność: | 0..* |
|  | Definicja: | Etykieta/napis, który ma zostać umieszczony wewnątrz lub obok przedstawienia kartograficznego obiektu. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | parametr |
|  | Nazwa (pełna): | parametr |
|  | Dziedzina: | Real |
|  | Liczność: | 0..* |
|  | Definicja: | Parametr, którego wartość jest istotna dla przedstawienia kartograficznego obiektu (np. szerokość drogi). Może też przechowywać wartości typu Integer. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | warstwa |
|  | Nazwa (pełna): | warstwa |
|  | Dziedzina: | CharacterString |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Atrybut umożliwiający kategoryzację obiektów kartograficznych, np. na obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | katObrotu |
|  | Nazwa (pełna): | kąt obrotu |
|  | Dziedzina: | Real |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Kąt obrotu znaku kartograficznego. Kąt obrotu podajemy z dokładnością do tysięcznych części stopnia. Części dziesiętne należy oddzielić przecinkiem. Kąt mierzymy od osi x układu geodezyjnego wyznaczającej kierunek północy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. |
| Relacja: |
|  | Typ: | Association |
|  | Rola: | obiektPrzedstawiany |
|  | Dziedzina: | BT_ReferencjaDoObiektu |
|  | Liczność: | 0..* |
|  | Definicja: | Określenie sposobu referencji do obiektu przedstawianego na mapie. |
| Ograniczenie: |
|  | Nazwa: | mapaEwidencyjnaZasadnicza |
|  | Język naturalny: | Obiekty stanowiące treść mapy ewidencyjnej lub zasadniczej należy opisać za pomocą klas KR_ObiektKarto i KR_Etykieta poprzez następujące atrybuty: 1) KR_ObiektKarto: Atrybut: geometriaKarto GM_Object Atrybut: kodKarto CharacterString Atrybut: etykieta KR_Etykieta Atrybut: katObrotu Real 2) KR_Etykieta: Atrybut: geometriaKarto: GM_Point Atrybut: katObrotu:Real Atrybut: justyfikacja: Intiger Atrybut: odnosnik: GM_Point |
| Ograniczenie: |
|  | Nazwa: | redakcja |
|  | Język naturalny: | Relacja pomiędzy klasami BT_ReferencjaDoObiektu i KR_ObiektKarto dla danych EGiB dotyczy klas: EGB_JednostkaEwidencyjna, EGB_ObrebEwidencyjny, EGB_ArkuszEwidencyjny, EGB_KonturUzytkuGruntowego, EGB_KonturKlasyfikacyjny, EGB_DzialkaEwidencyjna, EGB_Budynek, EGB_BlokBudynku, EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem, EGB_PunktGraniczny. |

| Klasa: KR_Etykieta |
| --- |
|  | Nazwa: | etykieta |
|  | Definicja: | Napis, który ma się pojawić wewnątrz lub tuż obok obiektu na mapie. |
|  | Stereotypy: | «DataType» |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | tekst |
|  | Nazwa (pełna): | tekst |
|  | Dziedzina: | CharacterString |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Tekst, który ma zostać umieszczony na mapie. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | czcionka |
|  | Nazwa (pełna): | czcionka |
|  | Dziedzina: | KR_KrojPisma |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Określenie parametrów czcionki, przy użyciu której opis zostanie wydrukowany/wyświetlony. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | geometriaKarto |
|  | Nazwa (pełna): | geometria "karto" |
|  | Dziedzina: | GM_Primitive |
|  | Liczność: | 1..* |
|  | Definicja: | Współrzędne etykiety w "układzie mapy". Jeśli wartość atrybutu składa się z n punktów (np. łamana, krzywa) to pierwszy punkt opisujący geometrię wskazuje początek napisu. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | odnosnik |
|  | Nazwa (pełna): | odnośnik |
|  | Dziedzina: | GM_Point |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Definiuje położenie odnośnika. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | katObrotu |
|  | Nazwa (pełna): | kąt obrotu |
|  | Dziedzina: | Real |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Kąt obrotu etykiety. Kąt obrotu podajemy z precyzją zapisu do tysięcznych części stopnia. Części dziesiętne należy oddzielić przecinkiem. Kąt mierzymy od osi x układu geodezyjnego wyznaczającej kierunek północy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | justyfikacja |
|  | Nazwa (pełna): | justyfikacja |
|  | Dziedzina: | Integer |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Justyfikacja etykiety (przyjmuje wartości w przedziale 1-9). |
| Atrybut: |
|  | Nazwa: | kodKarto |
|  | Nazwa (pełna): | kod kartograficzny |
|  | Dziedzina: | CharacterString |
|  | Liczność: | 0..1 |
|  | Definicja: | Kod kartograficzny przypisany do danego obiektu. |